## Slide 1
Réseaux de Communication
Chapitre 4: Chaine de transmission
Numérique
Mis-à-jour par: équipe réseau-télécom
Version 2023-2024

## Slide 2: Sommaire
2
  Définitions : information, données et signal
  Numérisation
  Codage Source
  Codage Canal
  Codage en Ligne
  Modulation
  Rapidité de modulation, débit et capacité

## Slide 3
Chapitre 3 : Chaine de transmission
numérique
Partie 2 : Codage Source

## Slide 4
4
Chaine de transmission : Emission
Source Analogique
Source Numérique
Numérisation
Codage Source
Codage Canal
Cryptage
Codage en Ligne / Modulation
011010100…
10001101…
11000101…
11000101…
Données
Information
Signal
Signal numérique
Signal analogique
01101010010

## Slide 5
5
Chaine de transmission : Réception
Source Analogique
Source Numérique
Décryptage
Décodage Canal
Décodage Source
011010100…
10001101…
11000101…
11000101…
Données
Information
Signal
Signal numérique
Signal analogique
Convertisseur analogique numérique
Décodage en ligne / Démodulation
01101010010

## Slide 6
6
Codage Source : Définition
Objectif
Adapter la source au canal
Dans certains systèmes de communication, un débit fixe est difficile à maintenir car, généralement, la source d’information présente une activité très variable,
Besoin : Mieux contrôler le débit

## Slide 7
7
Codage Source : Définition
Gagner en terme de :
Espace de stockage
Temps de transmission
Temps de traitement

## Slide 8
8
Codage Source : Définition
Comment
Contrôler la taille des données à transmettre
Codage Source
Suite binaire
de longueur L2
Suite binaire
de longueur L1
Avec, L1>L2

## Slide 9
9
Redondance inutile
Codage Source : Principe
Comment
Supprimer la redondance inutile dans les données à l’entrée du codeur
Redondance inutile : Exemple
Compression des données
Question : Serait-il possible de réduire la taille des données tout en gardant l’information ?
01000001 01000001 01000001 01000001 01000001 01000010 01000010 01000010 01000011 01000100
01000101 010001001 01000101 01000101 01000101 01000110 01000111 01001000
Le texte : AAAAABBBCDEEEEEFGH a une représentation binaire (en ASCII) :

## Slide 10
10
Codage Source : Techniques (1/2)
Deux techniques de compression
Compression avec perte
Compression sans perte
Une compression est dite sans perte si les données après décompression sont identiques aux données originelles
Une compression est dite avec perte si les données après décompression sont différentes des données originelles.
Information Emise
Information Reçue
Information Emise
Information Reçue

## Slide 11
11
Codage Source : Techniques (2/2)
Deux techniques de compression
Compression avec perte | Compression sans perte
Perte de quelques données sur l'information d'origine | Aucune perte de données sur l'information d'origine
Moins de qualité (taux de compression élevé) | Qualité préservée (taux de compression faible)
Appliquée aux données perceptibles | Appliquée à n’importe quel type de données
Plus de débit | Moins de débit
Code de Huffman
Code à longueur fixe
Code RLE

## Slide 12
12
Codage RLE
Utilisé pour la compression des images en noirs et blanc
Compter l’occurrence des caractères identiques qui se suivent
Principe
Technique de compression sans perte
Le Run-Length Encoding, appelé en français le codage par plages
Exemple 1
WWWWWWWWBBWWBBBBBBBBBBB
8W2B2W11B
23 caractères
9 caractères
184 bits
72 bits

## Slide 13
13
Codage RLE
1W1B3W1B1W
3B1W3B
7B
1W5B1W
2W3B2W
3W1B3W
Exemple 2

## Slide 14
14
Codage à longueur fixe
Tous les mots codes ont la même longueur
Si nous avons M= 64 symboles, nous aurons besoin que de n=6 bits pour coder chaque symbole selon la règle suivante :
Principe
Exemple
Texte : Bienvenue
Le Texte « Bienvenue » est composé de 6 caractères différents « b, i, e, n, v, u », ainsi M=6.
3 bits sont suffisants pour coder chaque caractère.
Technique de compression sans perte
Le code ASCII est écrit sur 8 bits, il nous permet d’avoir jusqu’à 2^8 = 256 symboles

## Slide 15
15
Codage de Huffman
Idée
Attribuer des mots de code courts pour les symboles probables
Attribuer des mots de code longs pour les symboles peu probables
Le codage de Huffman est une technique de compression sans perte basée sur les statistiques des données :
Le codage de Huffman appartient à la familles des codes à longueur variable où on associe les symboles de la source à un nombre variable de bits

## Slide 16
Algorithme de Huffman : Codage (1/12)
Caractère | Nombre d’occurrences
b | 1
i | 1
e | 3
n | 2
v | 1
u | 1
Exemple: « bienvenue »
La lettre « e » a plus d’occurance que la lettre « b »
Coder « e » sur moins de bits que « b »
Objectif:

## Slide 17
17
Algorithme de Huffman : Codage (2/12)
Etape 1 : Création de l’arbre de Huffman
Itération 1
Les nœuds sont ordonnés dans l’ordre croissant (ou décroissant) selon leur fréquence d’occurrence dans le texte (la probabilité d’apparition la plus faible).
Chaque caractère/symbole du texte construit un nœud.
Itération 2
Itération 3
Les deux nœuds ayant les valeurs d’occurrence la plus faible sont associés pour créer un nœud « père ». Ce nœud a comme valeur la somme de celles de ses deux « fils ».
Itération 4
Rétablir l’ordre entre le nouveau nœud et les anciens nœuds.
Itération 5
Reprendre les itérations 3 et 4 jusqu’à la construction du sommet de l’arbre.

## Slide 18
18
Etape 1 : Création de l’arbre de Huffman
Exemple
Texte : Bienvenue
Itération 1 : Calcul du nombre d’occurrences de chaque caractère
Caractère | Nombre d’occurrences
b | 1
i | 1
e | 3
n | 2
v | 1
u | 1
b 1
i 1
e 3
n 2
u 1
v 1
Remarque : l’ordre entre les nœuds ayant la même valeur d’occurrence peut changer,
Itération 2 : Ordonnancement des nœuds
Algorithme de Huffman : Codage (3/12)

## Slide 19
19
Etape 1 : Création de l’arbre de Huffman
Exemple
Texte : Bienvenue
Itération 3 : Association des nœuds
b 1
i 1
e 3
n 2
u 1
v 1
2
Algorithme de Huffman : Codage (4/12)

## Slide 20
20
Etape 1 : Création de l’arbre de Huffman
Exemple
Texte : Bienvenue
Itération 4 : Remise en ordre
b 1
i 1
e 3
n 2
u 1
v 1
2
Algorithme de Huffman : Codage (5/12)

## Slide 21
21
Etape 1 : Création de l’arbre de Huffman
Exemple
Texte : Bienvenue
Répéter Itération 3 et 4 : Association & Remise en ordre
b 1
i 1
e 3
n 2
u 1
v 1
2
2
Algorithme de Huffman : Codage (6/12)

## Slide 22
22
Etape 1 : Création de l’arbre de Huffman
Exemple
Texte : Bienvenue
Répéter Itération 3 et 4 : Association & Remise en ordre
b 1
i 1
e 3
n 2
u 1
v 1
2
2
4
Algorithme de Huffman : Codage (7/12)

## Slide 23
23
Etape 1 : Création de l’arbre de Huffman
Exemple
Texte : Bienvenue
Répéter Itération 3 et 4 : Association & Remise en ordre
b 1
i 1
e 3
n 2
u 1
v 1
2
2
4
5
Algorithme de Huffman : Codage (8/12)

## Slide 24
24
Etape 1 : Création de l’arbre de Huffman
Exemple
Texte : Bienvenue
Répéter Itération 3 et 4 : Association & Remise en ordre
b 1
i 1
e 3
n 2
u 1
v 1
2
2
4
5
9
Algorithme de Huffman : Codage (9/12)

## Slide 25
25
Etape 2 : Codage binaire
Exemple
1
b 1
i 1
e 3
n 2
u 1
2
2
4
5
9
v 1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
Texte : Bienvenue
Remarques :
1- Il est possible de mettre les bits à 1 à droite et les bits à 0 à gauche.
2- Il ne faut pas inverser l’attribution des bits au cours du codage: toujours 1 à droite, 0 à gauche pour tout l’arbre ou inversement,
Algorithme de Huffman : Codage (10/12)

## Slide 26
26
Etape 3 : Construction du dictionnaire de Huffman
Exemple
1
b 1
i 1
e 3
n 2
u 1
2
2
4
5
9
v 1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
Texte : Bienvenue
Caractère | Code binaire
e | 
n | 
i | 
b | 
u | 
v | 
Sens de Lecture
00
01
100
101
110
111
Algorithme de Huffman : Codage (11/12)

## Slide 27
Etape 3 : Construction du dictionnaire de Huffman
Exemple
Texte : Bienvenue
Caractère | Code binaire
e | 
n | 
i | 
b | 
u | 
v | 
00
01
100
101
110
111
Remarques :
1- Le dictionnaire de Huffman n’est pas unique
2 - L’émetteur doit communiquer le dictionnaire qu’il a défini au récepteur afin que ce dernier puisse faire le décodage,
Codage Source
(Huffman)
101 100 00 01 111 00 01 110 00
Bienvenue
34
Algorithme de Huffman : Codage (12/12)

## Slide 28
Algorithme de Huffman : Décodage
Exemple de décodage
Caractère | Code binaire
e | 
n | 
i | 
b | 
u | 
v | 
00
01
100
101
110
111
Remarque :
1- Le récepteur doit disposer du dictionnaire utilisé par l’émetteur,
28
Décodage Source
(Huffman)
Principe :
1- La suite binaire reçue doit être décodée de gauche à droite bit par bit.
2- Si le ième bit correspond à un mot code dans le dictionnaire, alors caractère décodé.
3- Sinon, le ième bit est associé au bit suivant (aux bits suivants) pour chercher un mot code associé à cette combinaison binaire.
1011000001111000111000
B
B
i
i
e
e
n
n
v
v
e
e
n
n
u
u
e
e

## Slide 29
29
Application
Exemple 2 : Algorithme de Huffman
Prenons un exemple. Cherchons à coder la
phrase : «Recherchechatchatain».
Caractère | A | C | E | H | I | N | R | T
Occurrence | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2
Le codage de recherchechatchatain donne : 0101101110011001011100110111001010111110010101110110001001
Le code de Huaffman de cette phrase est
Caractère | H | R | T | A | E | C | N | I
Code | 00 | 010 | 011 | 101 | 110 | 111 | 1001 | 1000
Sens de Lecture

## Slide 30
30
Taux et gain de compression (1/2)
Le taux de compression permet de mesurer le rapport entre la taille des données à l’entrée du codeur et la taille des données à la sortie,
Taux de compression
Besoins contradictoires
Qualité
Débit
Gain de compression

## Slide 31
31
Taux et gain de compression (2/2)
Taux et gain de compression du code Huffman par rapport au code ASCII
Exemple : Texte : Bienvenue
Exemple : Texte : recherchechatchatain

## Slide 32
Merci pour votre attention